Tabela 1. Charakterystyczne parametry techniczne torów pomiarowych stanowiska do badania silników elektrycznych.

| Lp. | Nazwa parametru | Dokładność | Wartość znamionowa | Wartość maksymalna | Rozdzielczość odczytu | Ilość próbek do zapisu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Moment obrotowy | 1 % | 10 ( 20 Nm | 40 Nm | 0,1 | min. 10/sek |
|  | Prędkość obrotowa wału silnika | 0,5 % | 1000 ( 5000 obr./min | 8000 obr./min | 1 | min. 10/sek |
|  | Wartość napięcia zasilającego silnik | 0,5 % | 15 ( 30 V | 100 V | 0,1 | min. 10/sek |
|  | Wartość prądu pobieranego przez silnik | 0,5 % | 150 ( 500 A | 1200 A | 1 | min. 10/sek |
|  | Temperatura silnika | 1 % | 20 ( 100(C | 150(C | 1 | min. 10/sek |
|  | Czas | 0,2 % | 0 ( 50 sek. | 2 godz. | 0,1 sek. | min. 10/sek |